Bài tập Cơ ứng dụng

Giảng viên Phan Thành Tưởng

# Bài

Cho trục thép chịu kéo nén đúng tâm như hình vẽ với các tải trọng P1=5KN; P2=10KN; P3=20KN. Trục có tiết diện mặt cắt là hình chữ nhật với các cạnh b=2cm, h=4cm.

- Vẽ biểu đồ nội lực.

- Tính ứng xuất lớn nhất bên trong trục.

- Tính  chuyển vị tại đầu A, biết rằng E=2.104KN/cm2

Bài 2: (4đ)

Dầm AD chịu tác dụng của các tải trọng như hình vẽ. Cho biết: M=10KN.m, P = 10KN,  a=2m, dầm làm bằng thép có ứng suất cho phép là .

- Vẽ biểu đồ nội lực của dầm AD.

- Bỏ qua ảnh hưởng của lực cắt. Kiểm tra bền dầm AD.

Bài :

Cho thanh tròn đặc chịu xoắn như hình vẽ. Biết: M1=10KN.m, M2=15KN.m, M3=30KN.m, d1=10cm, d2=20cm.

- Vẽ biểu đồ nội lực.

- Xác định ứng suất lớn nhất bên trong trục.

c.  Kiểm tra bền cho trục biết trục làm bằng vật liệu có ứng suất cho phép (]=5KN/cm2.

Bài :

Cho dầm thép chịu uốn ngang phẳng như hình vẽ. Dầm chịu tác dụng bởi lực tập trung P=10 KN; m=10 KN.m; cho a=1m.

- Vẽ biểu đồ lực cắt Qy và momen uốn Mx

- Bỏ qua ảnh hưởng của lực cắt. Kiểm tra  điều kiện bền của dầm. Cho [σ]=10KN/cm², kích thước mặt cắt ngang b=5cm.

Bài

Cho thanh AC chịu kéo nén đúng tâm như hình với các tải trọng

P1=20KN đặt tai A; P2=70KN đặt tại B, thanh có đường kính d=3cm.

[σ]=10KN/cm²; E=20MN/cm².

a. Vẽ biểu đồ nội lực Nz

b. Kiểm tra thanh theo điều kiện bền.

c. Tính biến dạng dọc tuyệt đối thanh AC.

# Text boxes

M

P

A

6cm

10cm

D

C

B

a

a

a

d1

M3

d2

M2

M1

A

B

C

D

E

1m

1m

1m

1m